## Slide 1
Pengolahan Citra Medika (A)
SIMPLE EDGE DETECTION
Menggunakan Citra Wajah (Face Detection )
Jeremia Christ Immanuel Manalu
5023231017

## Slide 2
User Interface
PROGRAM
01
Struktur Direktori

## Slide 3
AKUISISI DAN RGB TO GRAYSCALE
02
01
INPUT
02
KONVERSI MATEMATIS
Memuat gambar RGB standar.
Fungsi custom manual_rgb2gray memanfaatkan Metode Luminositas CCIR 601.
03
FORMULA
04
INPUT
Array Grayscale yang dinormalisasi

## Slide 4
03
01
01
02
03
02
03
04
IMAGE ENHANCEMENT DAN EVALUATION
Contrast Stretching
Scaling linear dengan basis persentil
RMSE
PSNR
SSIM
Histogram Equalization
Penyesuaian kontras global
CLAHE
HE dengan lokalisasi dan adaptif
Shannon Entropy

## Slide 5
Gaussian Denoising
Formula
Optimisasi Matematika
Morfologi
RESTORATION DAN MORPHOLOGICAL PREPROCESS
Custom manual_gaussian_filter
Filter Gaussian 2D dapat dipisahkan. Alih-alih konvolusi N×N yang lambat, filter ini dieksekusi sebagai dua konvolusi 1D (Horizontal → Vertikal).
04
Menerapkan Structural Closing (disk=1) untuk mengisi lubang gelap kecil.

## Slide 6
EDGE DETECTION KERNELS
Roberts (2x2)
Prewitt (3x3)
05
Menggunakan perbedaan diagonal. Sangat cepat, tetapi sangat sensitif terhadap gangguan.
Sobel (3x3)
Menggunakan bobot seragam (±1). Baik untuk ekstraksi tepi umum.
Berbobot tengah (±1,±2). Memberikan perataan noise yang lebih baik daripada Prewitt.
Extended Sobel (5x5)
Matriks yang diperluas dengan bobot hingga ±12. Sangat baik untuk tepi yang lebih tebal dan lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi.
Detektor tepi non-linier yang menggunakan 8 templat terpisah untuk arah mata angin (U, Timur Laut, Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut).
Kirsch(3x3)

## Slide 7
GRADIEN DAN EDGE DETECTION
Konvolusi Custom
manual_convolve2d menggunakan pemotongan array NumPy yang divetorisasi untuk menghindari loop bersarang.
Gradien
Gx =Tepi horizontal
Gy = Tepi vertikal
Magnitudo = sqrt(Gx2 + Gy2 )
Arah = arctan2(Gx, Gy)
06

## Slide 8
Original (tanpa enhancement) Gambar Sendiri dengan Prewitt
07
CONTOH #1

## Slide 9
Gambar Astronaut (dengan enhancement) dengan Kirsch
08
CONTOH #2

## Slide 10
https://its.id/m/Tugas1SimpleEdgeDetectionJemi
09
DAN CONTOH-CONTOH LAIN

## Slide 11
01
Kesimpulan
10
Berhasil mengimplementasikan pipeline yang sepenuhnya interaktif.
Terbukti bahwa operasi matematika tingkat rendah (konvolusi, gaussian) dapat diimplementasikan secara efisien tanpa terlalu bergantung pada fungsi library.
Arsitektur modular memastikan dasar kode yang kuat dan siap untuk perluasan di masa mendatang, misalnya ditambah Canny atau Laplacian of Gaussian.

## Slide 12
THANK YOU